# 招标文件

项目名称：南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校数字气象站及课程项目

# 南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校

二○一八年六月

# 第一章  投标邀请

南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校（以下简称“采购人”）就新城初级中学黄山路分校数字气象站及课程进行公开招标，兹邀请符合资格条件的供应商投标。

一、项目内容：南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校数字气象站及课程。

二、供应商应具备下列资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内，在经营活动中没有安全管理事故和重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供相关证明文件。

四、投标文件份数：一式叁份（壹份正本、贰份副本），每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

五、报名材料（现场考察）：加盖公章的营业执照、资质证书复印件。报名以签到登记为准，本次招标只接受参加报名登记的供应商参加投标，并在2018年6月12日8:00-10：00；联系人：刘老师（86478211-8035）考察学校现场。采购项目预算:8万元。

六、报名时间：截止2018年6月11日16：30。

七、投标开始时间：投标截止时间及开标时间：2018年6月14日14：00。

八、投标地点及开标地点：南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校勤勉楼501会议室，届时请投标人法定代表人或其授权代表出席开标会。

九、采购单位联系方式：

1、联系人：刘老师

2、联系电话：025-86478211-8035

5、办公室地址：南京市建邺区黄山路156号新城初中黄山路分校

# 第二章  投标人须知

# 一、名词解释

1、“供应商”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2、“服务”指本招标文件中所述招标项目相关服务。

3、“用户或使用单位”是指使用服务的单位。

# 二、招标文件

4、招标文件构成

投标邀请、投标人须知、投标人应当提交的资格和资信证明文件、投标报价要求、投标文件编制要求、招标项目的技术标准、要求和数量、合同主要条款及合同签订方式、提供服务的时间、付款条件、评标方法、评标标准、无效投标和废标条款、附件等。

5、招标文件的澄清、修改

5.1 采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，在原招标公告媒体发布更正公告，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2 采购人在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

5.3 投标人应在投标截止时间前在采购人校园网上关注本招标项目原公告中有无变更公告。

# 三、投标

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1 投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3 投标人应用人民币报价，报价单位为“元”。

6.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人公章或投标专用章和法定代表人或其授权的投标人代表签字。

6.5 投标文件应按照招标文件规定的顺序，统一用A4规格幅面打印、装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.6 投标人应在投标文件中写清相应的项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

7、投标费用

7.1 供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论采购结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

8、投标文件的组成

8.1 供应商应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件做出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《技术规格偏离表》中逐条标明满足与否。

8.2 供应商根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

8.3 投标文件由商务部分、技术部分、价格部分及其他部分组成。

9、投标文件的商务部分

9.1 商务部分是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件，其中加*项目不得有缺失或无效。

（1）* 投标函（投标申请及声明）；

（2）* 法定代表人授权委托书及委托代理人身份证复印件；

（3）* 法人、其他组织的营业执照（副本复印件）；供应商是自然人的，提供自然人的身份证明（复印件）；

（4）《商务条款偏离表》；

（5）* 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明；

（6）投标人认为需要提供的其他资格证明文件和商务资料。

10、投标文件的技术部分

10.1 技术部分是证明投标人提供的服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对标的服务项目的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

10.2 若服务标准无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准；

10.3 提供的服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在，并在《技术规格偏离表》中逐条予以说明。

10.4 投标文件应按照招标文件要求提供技术资料、文件和有关证明，包括但不限于其中加*项目不得有缺失或无效：

（1）*项目的技术说明；

（2）*项目的实施方案；

（3）*服务承诺；

（4）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格部分

11.1 价格部分是对投标服务价格构成的说明，服务报价仅接受一个价格。

11.2报价应包含完成本服务项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

11.3《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件。

13、投标文件签署

13.1 投标文件的正本和副本均由投标人法人代表或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字。

14、投标文件的密封和递交

14.1 投标人应当将投标文件密封；

14.2 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将密封的投标文件送达投标地点。

15、有下面情形的投标文件将拒收：

15.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的。

16、投标文件的修改和撤回

16.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知采购人。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

16.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回。

# 四、开标、评标与定标

17、开标

17.1 采购人将在招标文件确定的时间和地点进行开标。供应商应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

17.2 开标时，采购人将邀请供应商代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购人当众拆封，宣读供应商名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。

17.3 未宣读的投标价格等实质性内容，评标时不予承认。

17.4 开标时，《开标一览表》内容与投标文件中明细表内容不一致的，以《开标一览表》为准。

17.5 投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价金额不一致的，以单价金额计算为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

17.6 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，除采购任务取消情形外，可变更为竞争性谈判或者单一来源方式采购，或者终止采购活动。本次招标文件中对供应商资格条件要求、技术要求和商务等要求，将作为竞争性谈判或者单一来源方式采购的基本要求和谈判依据。参加投标的供应商，根据自愿原则，选择参加竞争性谈判或单一来源方式采购。

18、评标

18.1 评标组织

18.1.1评标工作由采购人负责组织，评标人员工作职责如下：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并做出评价；

（2）要求供应商对投标文件有关事项做出解释或者澄清；

（3）根据评标结果，选定中标供应商。

18.2 评标程序

18.2.1 投标文件的资格性检查。依据招标文件的规定，对投标文件中资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。投标文件有下列情况之一的，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，以及没有《开标一览表》或《开标一览表》没有按照招标文件要求盖章的；

（2）不具备招标文件中规定资格要求的（仅审查采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件）；

（3）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（4）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（5）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（6）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（7）不同供应商的投标文件相互混装；

（8）不同供应商的法定代表人或委托代理人有夫妻、直系血亲关系的；

（9）不同供应商的负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

（10）没有逐一说明投标服务参数，而是直接拷贝招标文件技术要求的；

（11）不符合招标文件规定的其他实质性要求的。

18.2.2 投标文件的符合性检查。依据招标文件规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

18.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“*”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

18.2.2.2 有下列情形之一的予以废标，同时将废标理由通知所有供应商：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

18.2.3 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容，采购人可以要求供应商做出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明、补正应当采用书面形式，由其授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2.4 比较与评价。按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.3 评标方法和标准

18.3.1 采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的供应商作为中标供应商。

18.3.2 综合评分的主要因素是：价格、服务、技术、商务以及对招标文件响应程度。

18.3.3 评分标准详见第三章。

19、确定中标供应商

19.1 综合比较与评价后按照得分高低顺序对供应商进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合排名第一名的供应商确定为中标供应商。

19.2采购人对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

19.3 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，采购人均不退回。

# 第三章  评标标准

| 序号 | 评分因素 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30（小数点保留两位） | 30 |
| 2.1 | 服务体系 | 所采购的产品，供应商具备并提供本地服务能力的（现场考察）。 | 10 |
| 2.2 |  | 数字化气象站配套课程全面合理，可操作性强，且有不同于其他投标人的特色举措的得5分，其他酌情评分。 | 5 |
| 2.3 |  | 具备课程研发经验，且具有专业的培训体系的投标人得3分，其他酌情评分。 | 3 |
| 2.6 |  | 突发事件应急处理预案完备健全，对项目针对性强，具有实际可操作性，最优的得2分，其他酌情评分。 | 2 |
| 2.7 |  | 具有自主研发能力、能够与学校持续迭代优化的投标人的2分，其他酌情评分。 | 2 |
| 3 | 技术部分 | 技术性能指标每条负偏离扣3分，最高不超过20分。 | 20 |
| 3.1 |  | 有切实可行的技术实施方案，合理5分，一般3分，差0分 | 5 |
| 3.2 |  | 投标服务人员配置情况，人员安排合理，管理机构健全得3分，一般得1分，差得0分 | 3 |
| 3.3 |  | 培训方案，合理得5分，一般得3分，差得0分 | 5 |
| 4 | 商务部分 | 成功案例的项目经验，最多6分，每个成功案例得2分，无成功案例为0分。 | 6 |
| 4.1 |  | 售后服务保证措施，措施切实可行得3分，一般得1分，无本地化技术支持和服务得0分 | 3 |
| 4.2 |  | 配备人员实力综合评定，合理得3分，一般得3分，差得0分。 | 3 |
| 5 | 对招标文件的响应程度 | 根据投标文件对招标文件的响应程度酌情评分，最优的得3分，其他酌情评分。 | 3 |

说明：

投标人必须提供真实信息，如有提供虚假信息、证明、报告或承诺的，一经查实，按照无效投标处理，如已签署合同的，则中止合同并承担相应法律责。

# 第四章 招标项目的技术规格、要求和数量等

| 编号 | 名称 | 功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器配套软件 | 数字气象站专用软件（定制推送相关数据到校方开发接口上） | 套 | 1 |
| 2 | 温度传感器 | 量程：-40℃～60℃，分度：0.1℃ | 个 | 1 |
| 3 | 湿度传感器 | 量程：0～100%，分度：0.1% | 个 | 1 |
| 4 | 光照度传感器 | 量程：0~200000lux 分辨率1lux 准确度 千分之一 | 个 | 1 |
| 5 | 风向传感器 | 量程：0~360°，起动风速：0.5m/s，准确度：±3° | 个 | 1 |
| 6 | 风速传感器 | 量程：0~70m/s，分度：±0.3m/s，启动风速：≤0.3m/s | 个 | 1 |
| 7 | 降雨量传感器 | 分度：0.2mm， 准确度：≤±3%，降水强度：0.01mm~4mm/min | 个 | 1 |
| 8 | 大气压力传感器 | 量程：0~1100hpa，分度：1hPa | 个 | 1 |
| 9 | 太阳总辐射传感器 | 量程：0～2000W/m2 分辨率：1w/m2 准确度：±2% 光谱范围：0.3～3μm | 个 | 1 |
| 10 | 二氧化碳传感器 | 量程：0~10000ppm 准确度±5% | 个 | 1 |
| 11 | 紫外线传感器 | 量程：0~200W/㎡ 准确度±5% | 个 | 1 |
| 12 | ★粉尘传感器 | 最小粒子检出值：0.8微米,分辨率：0.1mg/m3 | 个 | 1 |
| 13 | ★噪音传感器 | 量程：30-130dB 误差正负1.5分贝 | 个 | 1 |
| 14 | 附件及配套控制板 | 专业塔式支架，整套加厚冷轧钢板支架，全部做户外特殊防护烤漆处理，四面单层百叶箱，防水透气性良好，专用锁扣开启，坚固耐用，（含百叶箱、支架、横臂），总高≧2.1米。 | 套 | 1 |
| 15 | ★气象站采集器V3.0 | 内置3.2吋液晶显示屏，分辨率240*400，可同时显示气象站实时采集的数据，内置GPRS数据传输模块（不含SIM卡）内置14路传感器接口，可外接GPS模块，由市电供电或蓄电池供电 | 套 | 1 |
| 16 | ★GPRS模块 | 双频 900/ 1800 MHz；GPRS multi-slot class 10/8 ；GPRS mobile station class B；满足GSM 2/2+标准（内含标准SIM卡，两年气象站使用流量） | 套 | 1 |
| 17 | 太阳能供电系统（含12V 24ah蓄电池） | （35W）+转换器，12V 24ah蓄电池,含不锈钢保护箱(电池保护箱)，尺寸：200X180X160mm | 套 | 1 |
| 18 | ★气象信息探究平台 | 具备气象各要素的数据采集、分析，观测，多参数曲线组合，历史曲线查询，探究学习，气象预报等功能，具备云端存储功能，并能通过平板或手机通过互联网查询校园气象站实时气象数据，能通过GPS传感器实时显示气象站在地图上的位置信息 | 套 | 1 |
| 19 | ★GPS模块 | 低功耗 支持NMEA及U-Blox 6协议 | 个 | 1 |
| 20 | 触摸显示主机 | 自带10吋吋显示功能，支持触摸，并显示实时数据，历史曲线，数据分析等功能，方便学生的探究使用 | 台 | 1 |
| 21 | 地理学科气象站教材 | 根据初中阶段教学特点，配备相关教材 | 份 | 20 |

该项目的建设要以课程加气象站建设相融合的课程体系，重点让学生了解气象站的模块化组成与功能，可以通过动手操作完成一些简单模块的设计，并让学生掌握气象站硬件基础建设与互联网技术形成的物联网运用。并根据气象站建设让学生开展一些有关PM2.5、生态环境控制有关的实验性课程体系。

三、商务部分要求

（一）服务要求：

1、服务要求：在投标文件中提供售后服务方案（如派驻人员、响应时间、服务范围、应急处理方案等）及培训方案。

2、质保要求：供应商须承诺所供货物的免费质保期为一年（含)以上（自验收报告签字确认日起，开始进入质保期）。

3、采购货物的质量、技术要求：

- 所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。成交供应商在交货时随产品一起向采购方提供产品原厂出厂资料。

（2）所提供的软件必须提供校园气象站的软件著作权原件；

（3）货物供应商必须通过ISO9001,14001,18001认证；

（二）交付要求：

1、交付时间：自合同签订之日起10日内通过验收，交付使用。

2、送货地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

（三）付款条件：

安装调试完毕，验收合格后一次性付清。

本章打“※”内容及商务部分要求为实质性要求，不允许负偏离，否则作为无效文件。采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能及考量后推荐的品牌或型号，供应商可以采用其他品牌的产品进行报价，但是，所有功能必须能满足采购要求以及项目整体性能的实现。如有疑问请与采购人联系。

上述要求投标人必须在投标文件中进行逐项应答，且所有要求均为实质性要求，不接受负偏离，否则作为无效文件。如有疑问请与采购人联系。

# 第七章 附  件

附件一：投标申请及声明格式

# 投标申请及声明

# 致：南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校

根据贵方                            （项目名称）投标邀请，正式授权下述签字人                        (姓名和职务)代表投标人           （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价为（大写）             元人民币。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判或单一来源方式采购。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商恶意串通、决不向采购人进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：       年    月    日

附件二：法定代表人授权委托书格式

# 法定代表人授权委托书

南京师范大学附属中学新城初级中学黄山路分校：

本授权书声明：注册于                             （投标人住址）的                 （投标人名称）法定代表人                      （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的            （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                            （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字：

授权委托人签字：

日        期：        年    月    日

附件三：开标一览表格式

# 开标一览表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 投标总价（人民币，大写） | 元 |

投标人名称:                                                  （盖章）

说明：

1、《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。

附件五：商务条款偏离表格式

# 商务条款偏离表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）

附件六：技术条款偏离表格式

# 技术条款偏离表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求的商务条款 | 投标响应 | 偏离 |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）

附件七：货物说明一览表格式

# 货物说明一览表

# 项目名称：

| 序号 | 货品名称 | 主要规格 | 数量 | 交货地点 | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                                      （盖章）